## Slide 1: BE-134 Fermentations

## Slide 2
Kevin’s First Homebrew (13P, 75f)
Homebrew
Chart: BE-134 @ 13P
| 0.0 | 5.0 | 19.0 | 23.0 | 42.0 | 60.0 | 87.0 | 100.0 | 160.0
 | 13 | 12.6 | 6.6 | 4.6 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5

Time (h) | SG | Plato
0 | 1.052 | 13
5 | 1.051 | 12.6
19 | 1.026 | 6.6
23 | 1.018 | 4.6
42 | 1.01 | 2.4
60 | 1.008 | 2
87 | 1.006 | 1.5
100 | 1.006 | 1.5
160 | 1.002 | 0.5

## Slide 3
Frost Beer Works, VT (11.5P, 72F)
Microbrew
Chart: BE-134 @ 11.5P
| 0.0 | 18.0 | 25.0 | 43.5 | 47.75 | 73.25 | 96.0 | 120.0 | 142.0 | 160.0
 | 11.5 | 8.5 | 6 | 3 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1
Time (h) | Plato
0 | 11.5
18 | 8.5
25 | 6
43.5 | 3
47.75 | 2
73.25 | 1.75
96 | 1.5
120 | 1.5
142 | 1.5
160 | 1

## Slide 4
Shannon Brewing Co, TX (18.7P, 68-74F)
Craft
brewery
Chart: 18.7P
| 42863.0 | 42864.0 | 42868.0 | 42870.0 | 42873.0 | 42877.0 | 42878.0 | 42879.0 | 42880.0
temp | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | 74 | 73 | 70
Attenuation | 0 | 22.67 | 70.93 | 82.56 | 87.21 | 92.44 | 94.77 | 95.93 | 96.51
gravity | 18.7 | 14.3 | 6 | 4 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6
ABV | 0 | 2.25 | 6.79 | 7.85 | 8.26 | 8.73 | 8.93 | 9.04 | 9.09
Date | temp | gravity | ABV | Attenuation | pH
8-May | 68 | 18.7 | 0 | 0 | 5.2
9-May | 68 | 14.3 | 2.25 | 22.67 | 
13-May | 68 | 6 | 6.79 | 70.93 | 
15-May | 68 | 4 | 7.85 | 82.56 | 5
18-May | 68 | 3.2 | 8.26 | 87.21 | 4.2
22-May | 75 | 2.3 | 8.73 | 92.44 | 
23-May | 74 | 1.9 | 8.93 | 94.77 | 
24-May | 73 | 1.7 | 9.04 | 95.93 | 
25-May | 70 | 1.6 | 9.09 | 96.51 | 

## Slide 5
Biloba Brewing Co, WI (14P, 70-77F)
Craft
Brewery
Chart: Plato vs Time
| 0.0 | 12.0 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 72.0 | 120.0
 | 14 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1
Hour | Temp | Plato
0 | 70 | 14
12 | 70 | 12
24 | 73.5 | 10
36 | 76.5 | 6
48 | 76.3 | 3
72 | 72 | 2
120 | 67.2 | 1